## Slide 1: “ Diseño e implementación de una estación meteorológica basada en tecnología IoT”
Autor: Alvaro Humberto Quiñonez Rodríguez
Título: Ingeniero en Mecatrónica
Asesor: Ian Mateo Sosa Tinoco
CD. OBREGÓN, SONORA

## Slide 2: Antecedentes
El desarrollo tecnológico impulsado por la Revolución Industrial si bien trajo consigo grandes beneficios como el aumento de la producción, el auge del transporte y medios de comunicación; sin embargo, este desarrollo generó y ocasionó una gran demanda energética la cual a su vez ocasiono un deterioro en el medio ambiente. A causa de esto los parámetros meteorológicos se encuentran en constante cambio.
Figura 1: ---

## Slide 3: Antecedentes
Hoy en día México por medio de la Secretaria de Marina se cuenta con una red de estaciones meteorológicas automática integrada por 48 estaciones distribuidas en islas, cayos y puertos del Océano Pacifico, Golfo de México y Mar Caribe [1].
Figura 2: Red SEMAR

## Slide 4: Antecedentes
El estado de Sonora cuenta con REMAS la cual tiene como objetivo generar, almacenar y diseminar los datos meteorológicos de Sonora para determinar las condiciones para así garantizar la sanidad vegetal a beneficio de los productores [2].
Figura 3: Red REMAS

## Slide 5: Planteamiento del problema
Diseñar e implementar una estación meteorológica de bajo cose la cual captara y transmitirá los parámetros atmosféricos (temperatura, humedad, presión, velocidad y dirección del viento, nivel de lluvia y las partículas suspendidas en el aire), la cual podrá ser integrada en una red para cubrir una mayor área y para generar datos para casos de estudio y análisis a futuro.
Objetivo
¿Es posible desarrollar un sistema de bajo costo que monitoree de manera remota las condiciones meteorológicas de la región?, ¿Se pueden utilizar los datos en proyectos tales como el estudio de la relación entre el bienestar de la comunidad y las condiciones meteorológicas?

## Slide 6: Justificación
Al desarrollar este proyecto se logrará obtener un conocimiento regional de manera abierta de las condiciones atmosféricas de la región con lo cual los miembros de los sectores comerciales y públicos de la región se verán beneficiados. Ya que se les otorgara una herramienta con la cual prevenir ya sean problemas económicos por la pérdida de cosechas debido al mal clima o bien alertar sobre los posibles problemas respiratorios ocasionados por la mala calidad del aire.
La estación contará con una página web donde se podrán visualizar los datos en tiempo real y mediante gráficos así como su posible descarga para un posterior análisis o estudio.

## Slide 7: Delimitaciones
La estación se desarrollará a nivel de prototipo .
La transferencia de los datos no se llevara a cabo mediante un servidor particular que encripte el código frente a terceros y así ofrezca una mayor seguridad.
A pesar de tener como objetivo el captar parámetros meteorológicos, no se determinará la validez de estos datos.
Limitaciones
La instalación de todos los nodos de la red meteorológica no se llevara a cabo durante este proyecto debido a la falta de recursos y tiempo suficiente.
Las pruebas se realizarán dentro de la institución para aprovechar los recursos internos institucionales.

## Slide 8: Marco teórico
El conocer los datos meteorológicos es de suma importancia en campos como la agricultura, turismo, transporte y pesca, siendo la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, la velocidad y dirección del viento así como el nivel de precipitación las principales variables presentadas en los partes meteorológicos.
Una estación meteorológica es una instalación compuesta de un conjunto de instrumentos destinados a medir y registrar puntualmente las variables meteorológicas ya sea para elaborar predicciones climatológicas o bien llevar un estudio del clima de la región [3].
La incorporación de la tecnología IoT en sistemas de monitoreo es debido al alto rendimiento que esta supone, tanto en recolección de datos en tiempo real tanto como en la comunicación y accesibilidad con dispositivos externos al sistema.

## Slide 9: Método
Figura 4: Metodología

## Slide 10: Desarrollo
Selección de equipo
Figura 5: Sensor SHT11
Figura 6: Sensor BMP180
Figura 7: Sensor GP2Y1010AU0F
Figura 8: Sensor inductivo LJ12A3-4-Z/BX
Figura 9: Kit SEN-08942

## Slide 11: Desarrollo
Figura 10: Adecuación del equipo

## Slide 12: Desarrollo
Selección de plataforma de desarrollo
Figura 11: NodeMCU ESP8266
Figura 12: Raspberry Pi 3B+

## Slide 13: Desarrollo
Figura 13: Arquitectura del sistema

## Slide 14: Desarrollo
Figura 14: Tópicos del sistema
Para la comunicación de datos se emplea el protocolo de comunicación MQTT, es un protocolo de mensajería Pub-Sub (Publicación-Subscripción) basado en el principio de cliente/servidor. Este es un protocolo de conectividad Machine-to-Machine (M2M)/ “Internet of things” y opera sobre el protocolo TCP/IP [4].

## Slide 15: Desarrollo
Figura 15: Flujo de datos

## Slide 16: Desarrollo
Figura 16: Desarrollo web
CLIENTE
SERVIDOR

## Slide 17: Resultados
Figura 17: Piezas desarrolladas

## Slide 18: Resultados
Figura 18: Estación prototipo

## Slide 19: Resultados

## Slide 20: Resultados

## Slide 21: Resultados

## Slide 22: Resultados

## Slide 23: Resultados

## Slide 24: Resultados

## Slide 25: Resultados

## Slide 26: Conclusiones
se presentó el diseño y la implementación de una estación meteorológica de bajo costo económico, la cual en base a tecnología IoT es considerada como un sistema de monitoreo remoto disponible para cualquier usuario con conectividad a internet.
Como principal aportación de este trabajo sobresale la conversión de una estación meteorológica a un sistema inteligente capaz de transmitir la información recolectada a la red sin la intervención humana.
A pesar de que en esta tesis no se hizo énfasis en los datos recolectados, estos pueden ser de una gran ayuda al momento de realizar análisis o estudios de la región.
Como trabajo futuro se espera contar más elementos para conformar una red de estaciones meteorológicas así como reforzar la seguridad del sistema.

## Slide 27: Referencias Bibliográficas
[1] Secretaria de Marina. Gobierno de México. [Online]. https://meteorologia.semar.gob.mx/leermasredestaciones.html
[2] CESAVE - SIAFESON. (2018) REMAS. [Online]. https://cesaveson.com/index.php/home/nota/12
[3] SICE. (2019, Marzo) SICE (Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas). [Online]. http://www.sice.com/sites/Sice/files/2016-10/MA_REDES_METEOROLOGICAS_ESP_(2).pdf
[4] Nitin Naik, "Choice of effective messaging protocols for IoT systems: MQTT, CoAP, AMQP and HTTP," 2017 IEEE International Systems Engineering Symposium (ISSE), pp. 1-7, 2017.